## Slide 1
Segelflugtheorie SFCL
Navigation Version Schweiz Teil 1
Rev 1, 12.01.2022
Notes: Frage: Warum navigieren wir überhaupt, wozu müssen wir das lernen, das GPS sagt uns doch genau wo es lang geht!
Revisionshistorie:
Rev 1, 12.01.2022
Folie 14, Copyright Info in Grafik ICAO Karte eingefügt
Folie 20, Grafik und Test überarbeitet
Folie 21, Grafik und Text überarbeitet und Kurs an vorherige Folie angepasst um Unterschied Abtrift – Luvwinkel klarer darzustellen
Folie 23, Grafik überarbeitet

## Slide 2: Navigation: Gliederung (SFCL)
9.1 Grundlagen der Navigation
Basics of navigation
9.2 Erdmagnetfeld und Kompass
Magnetism and compasses
9.3 Luftfahrtkarten
Charts
9.4 Koppelnavigation
Dead reckoning navigation
9.5 Terrestrische Navigation
In-flight navigation
9.6 Satellitennavigationsysteme
Use of GNSS
9.7 Gebrauch von ATS
Use of ATS
Notes: Hinweis auf das Kursbuch geben als Standardwerk für alle Fragen zur Kursberechnung

## Slide 3: 9.1 Grundlagen der Navigation
Basics of navigation

## Slide 4: Grundlagen der Navigation: Gliederung (SFCL)
9.1.1 Das Koordinatensystem
9.1.2 Die Kompassrose
9.1.3 Kursbestimmung
9.1.4 Höhenmessereinstellungen
9.1.5 Maßeinheiten

## Slide 5: 9.1.1 Das Koordinatensystem
https://www.geo.admin.ch
9.1 Grundlagen der Navigation
Notes: Webbasierte App zum ermitteln von GPS Koordinaten vorführen
Frage: Was bedeuten diese Koordinaten? Antwort: Sehr genaue Beschreibung der Position auf der Erde in Relation zum Bezugssystem welches ab Folie 8 besprochen wird
Hinweis: Unterschied Dezimalgrad zu Grad, Minuten, Sekunden ansprechen

## Slide 6: 9.1.1 Das Koordinatensystem
Die Erde ist annähernd eine Kugel
Sie dreht sich in 24 Stunden einmal um die Erdachse von West nach Ost
Vom Nordpol aus betrachtet dreht Sie sich entgegen dem Uhrzeigersinn
Das obere Ende der Erdachse wird als geographischer Nordpol bezeichnet (GN, TN, rwN)
Das untere Ende ist analog der geographische Südpol
9.1 Grundlagen der Navigation
Notes: Frage: Um wieviel Grad dreht sich die Erde in 1 Stunde Antwort: 360° / 24 = 15°

## Slide 7: 9.1.1 Das Koordinatensystem
Die Erde dreht sich in einem Jahr einmal um die Sonne wobei die Erdachse um etwa 23,5° gekippt ist
Dies resultiert bei uns in den vier Jahreszeiten durch die entsprechende Tageslänge und die dadurch unterschiedliche Sonneneinstrahlung
9.1 Grundlagen der Navigation

## Slide 8: 9.1.1 Das Koordinatensystem
9.1 Grundlagen der Navigation
Notes: Polarnacht über Sibirien ca. 68°N, Ortszeit ca. Mittag, Sonne ganz tief im Süden

## Slide 9: 9.1.1 Das Koordinatensystem
Um es uns zu ermöglichen einen beliebigen Standort auf der Erde zu bestimmen, stellen wir uns zur Hilfe Linien auf ihr vor. Diese spannen wir einmal vom Äquator nach Nord bzw. nach Süd, sowie vom Bezugspunkt nach Ost bzw. nach West auf, sie schneiden sich also in einem Winkel von 90° und bilden eine Art Netz.
Die Nord-Süd-Linien nennen wir Meridiane, die Ost-West-Linien Breitenkreise bzw. –parallelen.
9.1 Grundlagen der Navigation
Notes: Frage: Wie nennt man den Bezugspunkt in Ost-West Richtung (Die rote Linie geht hindurch)
Antwort: Nullmeridian (Sternwarte Greewich)

## Slide 10: 9.1.1 Das Koordinatensystem
Wir teilen die Erde gedanklich am Äquator in gleiche Hälften. Hierbei ergibt sich die Nord- und Südhalbkugel
Die Ebene des Äquators selbst verläuft durch den Erdmittelpunkt, wir nennen dies einen Großkreis.
Weitere Teilungen im 90° Winkel zur Erdachse nach Norden (oder Süden) ergeben Breitenkreise (Breitenparallelen). Sie werden zum Pol hin immer kleiner und werden daher Kleinkreise genannt.
Hier sind unendlich viele Breitenkreise möglich. In der Praxis nimmt man hier ein Winkelmaß, das Grad° zur Teilung her.
Die Pole selbst schrumpfen zum Punkt und werden mit 90° Nord bzw. 90° Süd bezeichnet
9.1 Grundlagen der Navigation

## Slide 11: 9.1.1 Das Koordinatensystem
Analog zur Nord-Süd Teilung wird die Erde auch in Ost – West geteilt.
Hierbei wird als Bezug die Sternwarte von Greenwich in England genommen. Der Großkreis, die Ebene verläuft durch den Erdmittelpunkt, bekommt die Bezeichnung „Nullmeridian“ oder 0° Längengrad. Er verläuft in Nord – Süd Ausrichtung durch die Pole und teilt die Erde in eine Westliche und Östliche Halbkugel. Auf der gegenüberliegenden Seite der Erde hat er die Bezeichnung 180° und stellt die Datumsgrenze dar.
Auch hier sind wieder unendlich viele weitere Meridiane (Längengrade) nach Ost oder West möglich, sie werden mit Ihrer Gradzahl bezeichnet z.B. 11° E, hier befindet sich Deutschland, Nordamerika dagegen beginnt auf ca. 50° W (Neufundland) und erstreckt sich bis fast 180° W (Aleuten).
Es gibt unendlich viele mögliche Großkreise in alle möglichen Richtungen, wir müssen uns den Begriff für später merken.
9.1 Grundlagen der Navigation
Notes: Hinweis zum Großkreis: Die Ebene verläuft durch den Erdmittelpunkt und stellt die Kürzeste Verbindung zwischen zwei beliebigen Orten dar.

## Slide 12: 9.1.1 Das Koordinatensystem
Zusammenfassung
Meridiane verlaufen in Nord-Süd Richtung und sind Großkreise. Sie haben die Bezeichnung 000° - 180° W oder 000° - 180° E
Breitenkreise teilen die Erde in Nord- Südrichtung und sind bis auf den Äquator Kleinkreise die in Richtung der Pole immer kleiner werden
90° Nord ist der Nordpol
90° Süd der Südpol
9.1 Grundlagen der Navigation

## Slide 13: 9.1.1 Das Koordinatensystem
Koordinatensystem und Abstände
Wie in der ersten Folie des Kapitels gesehen ist das Koordinatensystem in Dezimalgrad° aufgeteilt.
In der Luftfahrt hat sich allerdings die Aufteilung in Grad°, Minuten‘ und Sekunden“ etabliert
Hierbei entspricht 1 Grad ° = 60 Minuten ‘
Und entsprechend 1 Minute ‘ = 60 Sekunden “
All dies gilt sowohl für die Breite eines Ortes als auch für seine Länge
Angegeben wird immer erst die Breite mit dem Zusatz N oder S, als zweites folgt die Länge mit dem Zusatz E oder W
Erdumfang am Äquator
Es sind dies ca. 40 000 km oder 21 600 NM
21 600 NM / 360° = 60 NM oder 111 km
60 NM / 60‘ Minuten entspricht 1 NM oder 1852 m
oder „Bogenminute“
1 NM / 60“ Sekunden entspricht ca. 30 m
Damit ist das Koordinatensystem bestehend aus ° - ‘ - “ auf ca. 30 m genau
9.1 Grundlagen der Navigation
Notes: Hinweis zur Bogenminute geben: Maßstabsskala auf der ICAO Karte ( Meridiane und Rückseite der Karte)
Hinweis: Praktische Übungen zur Berechnung der Längen bzw. Breitenunterschiede einstreuen! Dazu Fragenkatalog verwenden

## Slide 14: 9.1.1 Zeitzonen
Die Erde dreht sich in 24 Stunden einmal um Ihre Achse
In einer Stunde dreht Sie sich daher um 15°
Alle 15° beginnt also theoretisch immer eine andere Zeitzone
In der Realität orientieren sich die Zeitzonen allerdings an den Ländergrenzen
In der Luftfahrt werden die Zeiten in der einheitlich koordinierten Weltzeit angegeben und mit UTC (Universal Time Coordinated) bezeichnet
Sie unterscheidet sich um 1 Stunde (MEZ, Winter) bzw. 2 Stunden (MESZ, Sommer) zur deutschen Zeit
9.1 Grundlagen der Navigation

## Slide 15: 9.1.1 Zeitzonen
9.1 Grundlagen der Navigation
Notes: DABS: hier werden die Aktivierungszeiten in UTC angegeben. Achtung: Differenz zur Lokalzeit im Winter UTC + 1h (MEZ)
Sommer UTC + 2h (MESZ)

## Slide 16: 9.1.1 Zeitzonen
9.1 Grundlagen der Navigation
Notes: Rückseite DABS

## Slide 17: 9.1.1 ICAO Karte
Flugplatz Luzern-Beromünster
    47° 11‘’24“ N 008° 12‘’17“ E
Ablesen der Koordinaten des Flugplatzes Luzern-Beromünster aus der ICAO Karte
Am Meridian 08° E (senkrecht) kann man die Striche abzählen. Jeder Teilstrich entspricht einer Bogenminute auf dem Längen- und Breitengrad. Wir können die Ablesung nicht auf die Bogensekunde genau machen. Es ist Der Breitenkreis 47° Nord verläuft horizontal und ist links unten markiert
Ablesung: ca. 47° 11,5‘ N, 8° 12,4‘ E
Die genauen Koordinaten oben links sind aus der Flugplatzkarte LSZO
  Online ICAO Karte ist auf geo.admin.ch verfügbar
  https://map.geo.admin.ch/
  Oben im Suchfeld Luftfahrtkarte ICAO eingeben
9.1 Grundlagen der Navigation
Notes: Hinweis: Breitengradskala befindet sich auf den Meridianen (Längengrad), die Längengradskala entsprechend auf dem Breitengrad !

## Slide 18: 9.1.2 Die Kompassrose
Richtungen in der Navigation werden in ° (Grad) angegeben
Haupthimmelsrichtungen
  N (000° oder 360°) – E (090°) – S (180°) – W (270°)
Danach Bezeichnung 03 – 06 – 12 – 15 – 21 …
  d.h. alle 30° wobei die letzte „0“ weggelassen wird
  Dies entspricht auch der Start- Landebahnbezeichnung
9.1 Grundlagen der Navigation
Notes: Hinweis: Pause einfügen für das folgende nächste und grösste Kapitel!

## Slide 19: 9.1.3.1 Kursgleiche und Großkreis
Loxodrome (Kursgleiche)
  Nähert sich den Polen spiralförmig
  Schneidet die Meridiane im gleichen Winkel
  Ist nicht die kürzeste Verbindung zweier Orte
Orthodrome (Großkreis)
  Kürzeste Verbindung zweier Orte
  Schneidet die Meridiane nicht im gleichen Winkel
  Kurs muss daher regelmäßig geändert werden
All dies trifft nur auf langen Ost – West bzw. West – Ost Strecken in der Praxis zu
Abweichung auf kurzen Strecken sowie Nord- oder Südrichtungen ist eher gering
Kursabnahme auf der ICAO Karte daher am Mittelmeridian!
9.1 Grundlagen der Navigation
Notes: Hinweis: Sehr kompliziertes verwirrendes Thema, welches erst später Bedeutung erlangt beim Entnehmen des Kartenkurses aus der ICAO Karte, daher am besten die nächste Folie zeigen und danach auf diese Folie wieder zurückkommen

## Slide 20: 9.1.3.1 Grosskreisroute München – San Franzisko
Loxodrome nach San Franzisko – rwK 264 °
Großkreis beginnt mit einem rwk von ca. 330° und endet bei einem rwK von 205°
Entfernung auf der Großkreisroute 9471 km
Entfernung auf der Loxodrome ca. 11692 Km
Längenunterschied MUC – SFO 133,99°
Breitenunterschied MUC – SFO 10,37°
9.1 Grundlagen der Navigation
https://www.luftlinie.org/München/San-Francisco
Großkreis /Ortodrome
Mittelmeridian 264°
Loxodrome / Kursgleiche
San Franzisko München 37,77° N 48,14° N
122,42° W 11,58° E
Google Earth
Notes: Hinweis: Maßstabsverzerrung nach Norden dieser offensichtlichen Mercatorprojektion!
Hinweis: Loxodrome führt zu einem weit südlich verlaufendem Kurs, mit dem Bild auf der Folie vorher vergleichen!

## Slide 21: 9.2 Erdmagnetfeld und Kompass
Magnetism and compasses

## Slide 22: Erdmagnetfeld
Magnetfeld hervorgerufen durch den flüssigen äußeren Erdkern.
Geodynamo liegt in ca. 3200 km Tiefe
Magnetischer Nord- und Südpol liegen abseits der Erdachse und …
… unterliegen langsamen zeitlichen Veränderungen
Feldlinien verlaufen in Äquatornähe annähernd parallel zur Erdoberfläche und sind zu den Polen hin zunehmend geneigt (Inklination).
In unseren Breiten ca. 60° Inklinationswinkel
Führt zur (Orts)MissWeisung oder Variation (OM, MW, var), früher wurde auch der Begriff Deklination verwendet.
9.2 Erdmagnetfeld und Kompass

## Slide 23: Wanderung des Magnetischen Nordpols
Der magnetische Nordpol wandert zunehmend schneller
Damit verändert sich die Variation ((Orts)missweisung) ebenfalls
https://weather.com/de-DE/wissen/umwelt/news/2020-11-09-magnetischer-nordpol-wandert-immer-schneller-das-hat-folgen
9.2 Erdmagnetfeld und Kompass

## Slide 24: 9.1.3.2 Vom rwK zum KK
9.1 Grundlagen der Navigation
Notes: Frage: Warum ist in dem Beispiel die Ortsmissweisung 15° West? Antwort: Der Kompass zeigt zuwenig an !

## Slide 25: Magnetkompass
Abgeschlossenes mit Dämpfungsflüssigkeit gefülltes Gehäuse
Kompassrose in 360° eingeteilt Haupthimmelsrichtungen N - O - S - W
Danach alle 30° beschriftet wobei die letzte Null weggelassen wird, alle 10° und 5° Kursstriche
Das Flugzeug dreht sich um die Kompassrose
Kompassrose richtet sich entlang der magnetischen Feldlinien aus
Schwerpunkt der Kompassrose muss zum Ausgleich der Inklination tiefer gelegt werden (Pendelaufhängung) und ist damit nicht mehr im Drehpunkt
Dadurch entstehen Beschleunigungs- und Drehfehler
9.2 Erdmagnetfeld und Kompass
Notes: Hinweis: Kompassdrehfehler entsteht auch durch die Inklination da sich die Kompassrose im Kreisflug je nach Kreisrichtung auf Nord oder Süd Kurs quer zu den Magnetischen Feldlinien befindet. Der Magnetkompass ist damit im Kreisflug nutzlos!

## Slide 26: 9.1.3.2 Vom rwK zum KK
Die Kompassnadel wird natürlich auch von anderen magnetischen Teilen in ihrer Umgebung beeinflusst. Das sind elektrische Leitungen sowie Magnete (z.B. in Lautsprechern). Die daraus resultierende Abweichung bezeichnet man als Deviation.
Bekannte Abweichungen (Instrumente und Metallteile in Kompassnähe) können mit kleinen Magneten kompensiert werden. Eine hundertprozentige Kompensation ist meistens nicht möglich. Mit einer Deviationstabelle (Beispiele links) wird der verbleibende Fehler angegeben.
9.1 Grundlagen der Navigation
Notes: Uralter Begriff Deklination ist identisch zur Ortsmissweisung
Hinweis: Wenn es hier Verständnisprobleme zur OM oder DEV geben sollte man das Kapitel Erdmagnetfeld & Kompass vorziehen
Frage: Warum hat eine Westliche Ortsmissweisung ein negatives Vorzeichen, was bedeutet das eigentlich? Antwort: Wiederholung - Der Magnetkompass zeigt zuwenig an, man muss also größer steuern
Hinweis auf die beiden unterschiedlichen Deviationstabellen und ihren praktischen Gebrauch geben!

## Slide 27: Magnetkompass
Kompassdrehfehler hervorgerufen durch die Inklination und den Schwerpunkt der Kompassrose
9.2 Erdmagnetfeld und Kompass
Kurven in Richtung Nord früher beenden
  West nach Nord Ost nach Nord
  300° bei 290° 60° bei 70°
  330° bei 310° 30° bei 50°
  360° bei 330° 360° bei 30°
Kurven in Richtung Süd später beenden
  West nach Süd Ost nach Süd
  240° bei 250° 120° bei 130°
  210° bei 230° 150° bei 170°
  180° bei 150° 180° bei 210°

## Slide 28: 9.1.3.2 Vom rwK zum KK
Entnehmen der Kartenkurses (rwK, TC) am Mittelmeridian mittels Kursdreieck oder Kursscheibe
Ermitteln der Ortsmissweisung (Var) inklusive Vorzeichen aus der ICAO Karte ( Isogone)
Ermitteln der Deviation inklusive Vorzeichen aus der flugzeugspezifischen Deviationstabelle
Rechnung: rwK – OM = mwK – Dev = KK
9.1 Grundlagen der Navigation
Beispiele |  |  |  |  |  | 
rwK | 90° | 210° | 240° | 330° | 360° | 40°
OM | 10°W | 6°E | 4°W | 2°E | 2°W | 5°E
mwK | 100° | 204° | 244° | 328° | 2° | 35°
Dev | 0° | +2° | +3° | -1° | -1° | -1°
KK | 100° | 202° | 241° | 329° | 3° | 36°
Notes: Uralter Begriff Deklination ist identisch zur Ortsmissweisung
Hinweis: Wenn es hier Verständnisprobleme zur OM oder DEV geben sollte man das Kapitel Erdmagnetfeld & Kompass vorziehen
Frage: Warum hat eine Westliche Ortsmissweisung ein negatives Vorzeichen, was bedeutet das eigentlich? Antwort: Wiederholung - Der Magnetkompass zeigt zuwenig an, man muss also größer steuern
Hinweis auf die beiden unterschiedlichen Deviationstabellen und ihren praktischen Gebrauch geben!

## Slide 29: 9.1.3.3 Das Winddreieck
Im realen Flug herrscht so gut wie immer Windeinfluss!
Daraus resultiert Abtrift
Die Abtrift ist umso größer je stärker der Wind, je mehr der Wind quer zum Kurs ist und je langsamer man fliegt.
Ohne Korrektur fliegt man am Ziel vorbei
Der Wind resultiert auch in einer Gegenwind oder Rückenwindkomponente welche …
die Geschwindigkeit über Grund beeinflusst
In der Zeichnung sind die einzelnen Vektoren mit Pfeilen gekennzeichnet – auswendig lernen!
Die Länge der Vektoren bestimmen die Geschwindigkeiten, die Richtung den Kurs bzw. die Windrichtung
9.1 Grundlagen der Navigation
Abbildung:
rwK,rwSK 90°
Wind 45/20 km/h
WE 45°
VE 60 km/h
Abtrift +18°
rwKüG 108°
VG 46 km/h
Notes: Frage: Wo ist in der Abbildung der rwK ?
Antwort: Der Kartenkurs A - B ! Nochmalige Erläuterung der Begriffe Kartenkurs rwK, Steuerkurs rwSK, Kurs über Grund rwKüG
Der Kartenkurs ist die Richtung in dem mein Ziel liegt, der Steuerkurs ist die Richtung in die meine Flugzeugnase zeigt, der Kurs über Grund ist die Richtung in die sich das Flugzeug durch den Einfluß des Windes tatsächlich bewegt!
Hinweis: Hier bereits nachfragen wie man der Abtrift vorbeugen kann?
Antwort: Luvwinkel!!! – berechneteter Abtrift vorbeugen indem man gegen den Wind vorhält

## Slide 30: 9.1.3.3 Das Winddreieck
Flugplanung zur Ermittlung von Luvwinkel und Geschwindigkeit über Grund VG mittels Navigationsrechner oder Zeichnung
  Zeichnen des Kartenkurses (rwK) und markieren mit einem Pfeil (Strecke A – B)
  Hinzufügen des Meridians rwN
  Einzeichnen des Windes aus Richtung, Länge des Vektors entspricht der Windgeschwindig-keit. Markieren mit 3 Pfeilen (A – C)
  Vom Ende des Windvektors (C) mit dem Zirkel die VE auf den rwK abstechen, mit zwei Pfeilen markieren. Die Position B1 nennt man Dead Reckoning (DR)-Position. Die Richtung dieses Vektors ist der Steuerkurs (C – B1). Parallel verschieben (A – B2)
  Der Luvwinkel ist der Winkel zwischen Steuerkurs (rwsK) und Kartenkurs (rwK)
  Die Länge des Vektors auf dem Kartenkurs(A - B1)entspricht der VG
Merke: Wind von rechts, größer steuern, Luvwinkel positiv
Wind von links, kleiner steuern, Luvwinkel negativ
9.1 Grundlagen der Navigation
Abbildung:
rwK 90°
Wind 45/40 km/h
VE 120 km/h
Luvwinkel L -14°
rwSK 76°
WE 31°
rwKüG 90°
VG 86 km/h
Notes: Fragen: Was ist der Unterschied zwischen Abtrift und Luvwinkel
Antwort: Luvwinkel ist geplant und hat ein anderes Vorzeichen als die Abtrift, beide sind unterschiedlich groß und nur dann 100% richtig wenn der geplante Wind dem tatsächlichen Wind genau entspricht.
Hinweis: Auf vorherige Folie zurückblenden und Abtrift +18° dem Luvwinkel von – 14° vergleichen
Hinweis: Die VG kann mit Hilfe des Cosinus des Windeinfallswinkel WE(rwK – rwSK) * VE mittels Taschenrechner/Handy recht einfach berechnet/kontrolliert werden

## Slide 31: 9.1.3.4 Die Windwinkel
Windwinkel
  Winkel zwischen dem rechtweisenden Kurs und der Richtung aus der der Wind kommt. Nach rechts 0° - 180° positiv, nach links 0° - 180° negativ.
Windeinfallswinkel
  Winkel zwischen dem rechtweisenden Steuerkurs und der Richtung aus der der Wind kommt. Nach rechts 0° - 180° positiv, nach links 0° - 180° negativ.
9.1 Grundlagen der Navigation
Notes: Hinweis: Eigentlich unwichtig aber Prüfungsrelevant, es gibt im Fragenkatalog zwei Fragen zum Thema
Hinweis: Die VG kann mit Hilfe des Cosinus des Windeinfallswinkel WE(rwK – rwSK) * VE mittels Taschenrechner/Handy recht einfach berechnet/kontrolliert werden

## Slide 32: 9.1.3.5 Vollständiges Kursdiagramm
In der Realität entspricht der vorhergesagte Wind selten dem tatsächlichen Wind
Hieraus resultiert eine zusätzliche Abtrift zur Kursplanung welche oft als DZ (zusätzliche Abtrift) bezeichnet wird.
Diese zusätzliche Abtrift spielt bei der Koppelnavigation eine große Rolle muss Sie doch zur Korrektur des weiteren Flugwegs berücksichtigt werden
Luvwinkel – Abtrift = DZ
9.1 Grundlagen der Navigation
Notes: Hinweis: Diagramm ist zumindest teilweise Prüfungsrelevant
In der Abbildung: Luvwinkel +10°, Abtrift -25° daraus folgt eine zusätzliche Abtrift von +15°, und durch den erhöhten Rückenwindanteil wird sich auch die VG erhöhen!

## Slide 33: 9.1.3 Kursbestimmung (Gliederung SFCL)
9.1.3.1 Die Kursgleiche (Loxodrome) und der Großkreis (Orthodrome)
9.1.3.2 Vom Rechtweisender Kurs (rwK) zum Kompasskurs (KK)
9.1.3.3 Das Winddreieck
9.1.3.4 Windwinkel
9.1.3.5 Vollständiges Kursdiagramm
9.1.3.6 Vom rwK zum KsK und zurück
9.1.3.7 Zusammenfassung aller Begriffe
9.1 Grundlagen der Navigation
Notes: Achtung: Kap 9.1.3 Ist das umfangreichste Kapitel und erfordert viel Lernzeit. Die Theorieprüfung ist ohne Verständnis dieser Thematik nur schwer zu bestehen!!!

## Slide 34: 9.1.3.6 Vom rwK zum KSK und zurück
Kurschema zum kreuz und quer rechnen der verschiedenen Kursbegriffe
Richtungspfeile und Vorzeichen beachten!
Genauso sind die Vorzeichen von OM und Dev zu beachten
9.1 Grundlagen der Navigation
Notes: Hinweis: Am besten einige Prüfungsfragen für die praktische Anwendung vorbereiten und abfragen!
Fragenkatalog: Fragen 17 – 21, 46, 47, 50, 51, 90, 97, 108, 119, 120

## Slide 35: 9.1.3.7 Zusammenfassung Begriffe
Bezugsrichtungen directions
rwN - Rechtweisend Nord TN - true north
mwN - Missweisend Nord MN - magnetic north
KN - Kompass Nord CN - compass north
Beschickungen
MW, OM - Missweisung oder Ortsmissweisung VAR - variation
Dev - Deviation DEV - deviation
Geschwindigkeiten und Richtungen speed and direction
VE - Eigengeschwindigkeit TAS - true airspeed
VG - Geschwindigkeit über Grund GS - groundspeed
VW - Windgeschwindigkeit WV - wind velocity
WR - Windrichtung WD - wind direction
Kurse und Windeinfluß course & windinfluence
rwK - Rechtweisender Kurs auch Kartenkurs TC - true course
mwK - Missweisender Kurs MC - magnetic course
KK - Kompasskurs CC - compass course
A - Abdrift (geplant) DA - drift angle
L - Luvwinkel WCA - wind correction angle
DZ - zusätzliche Abtrift DA - drift additional
WW – Windwinkel (rwK – WR) WA - wind angle
WE – Windeinfallswinkel (rwSK – WR) RWA - relative wind angle
Steuerkurse heading
rwSK - Rechtweisender Steuerkurs TH - true heading
mwSK - Missweisender Steuerkurs MH - magnetic heading
KSK - Kompass Steuerkurs CH - compass heading
Kurse über Grund track
rwKüG - rechtweisender Kurs über Grund TT - true track
mwKüG - missweisender Kurs über Grund MT - magnetic track
KüG - Kompasskurs über Grund CT - compass track
9.1 Grundlagen der Navigation

## Slide 36: 9.1.5 Maßeinheiten
Längenmaße (Entfernungen und Höhe)
Nautische Meile (NM)
  Erdumfang 21600 NM / 360° = 60NM (1°)
  60 NM / 60‘ = 1 NM (Bogenminute)
Kilometer (Km)
  1 NM = 1,852 Km
Englische Meile (SM), statute mile
  1 SM = 1,609 Km
  1 ft = 0,348 m
Meter (m)
  Höhenangabe auf Segelflugkarte CH
  Sichtangabe bis 5000m in Meter, darüber in Kilometer
Fuß (ft)
  Höhenangabe ICAO-Karte
  1 ft = 0,348 m
Faustformeln
NM = Km / 2 + 10%
Km = NM * 2 – 10%
ft = m / 3 * 10
m = ft * 3 / 10
9.1 Grundlagen der Navigation
Notes: Hinweis: Notwendigkeit zur Umrechnung m -> ft erläutern, Luftraum !!!

## Slide 37: 9.1.5 Maßeinheiten
Geschwindigkeiten horizontal
Nautische Meile / hr Knoten (kt)
Kilometer / Stunde (km/h)
Achtung: Windgeschw. Wird je nach Quelle in kt oder km/h angegeben!
Geschwindigkeiten vertikal (Steigen/Sinken)
Meter / Sekunde m/s
Fuß / Minute ft/min
Faustformeln
kt = Km/h / 2 + 10%
Km/h = kt * 2 – 10%
m/s = ft/min / 200
ft/min = m/s * 200
9.1 Grundlagen der Navigation

## Slide 38: 9.1.4 Höhenmessereinstellungen
Bezugsdruckeinstellungen
QNH
  Druck zurückgerechnet auf Meereshöhe
  HM zeigt damit Höhe über MSL an
QNE
  Druck der Standardatmosphäre
  HM zeigt Höhe bezogen auf die Standardatmosphäre an
QFE
  Druck auf Flugplatzniveau
  HM zeigt damit Höhe über Grund (Flugplatz) an
9.1 Grundlagen der Navigation
Druckeinstellung
Druckskala
Km Zeiger
100m Zeiger
Notes: Hinweis zur Druckeinstellung geben ! Druckeinstellung höher = Anzeige höher (1 hPa ca. 9m)
Frage zum angezeigten Beispiel: Was für eine Höhe zeigt der Höhenmesser wenn man die Druckeinstellung auf 1013 hPa einstellt?
1035 hPa – 1013 hPa = 22 hPa * 9 m = 198 m 650 m – 198 m = 452 m !

## Slide 39: 9.1.4 Höhenmessereinstellungen
Bezugsdruckeinstellungen
9.1 Grundlagen der Navigation

## Slide 40: Übungsflug Navigation
Aufgabe:
Strecke in Karte einzeichnen
LSTB – N 47°04’43’’ E007°51’06’’ – Buochs Flugplatz – Jungfrau – LSTB

## Slide 41: Übungsflug Navigation
Aufgabe
Wie lang ist diese Strecke? In km, NM

## Slide 42: Übungsflug Navigation
Aufgabe
Wie lang ist diese Strecke? In km, NM
Lösung:
56 + 43 + 59 + 80 = 238km
30 + 23 + 32 + 43 = 128NM

## Slide 43: Übungsflug Navigation
Aufgabe
Von Eriswil bis Buochs brauchen wir 18 Min. Wie schnell fliegen wir?
In km/h, in kt, in mph
Welche Lufträume durchfliegen wir auf einer Flughöhe von 1500m/M zwischen Bellechasse und Buochs?
Auf welche Frequenzen fragen wir für eine Freigabe, falls nötig?

## Slide 44: Übungsflug Navigation
Aufgabe
Von Eriswil bis Buochs brauchen wir 18 Min. Wie schnell fliegen wir?
In km/h, in kt, in mph
Welche Lufträume durchfliegen wir auf einer Flughöhe von 1500m/M?
Benutzungsbedingungen?
Lösung: (43km/18)*60 = 143km/h > 77kts > 89mph
TMA PAY 7 Luftraum E keine Freigabe nötig (aber kontrollierter LR!)
TMA LSZB1 Luftraum D Freigabe nötig; Grenze CTR / TMA LSZB 1 D (5000ft) Freigabe auf Bern APP 127.325
LR E MTT keine Freigabe; LR E Alpen keine Freigabe (unter TMA LSZB 2, später unter LS-R2); LS-R15 Freigabe nötig, falls aktiv (siehe DABS) 125.435
TMA LSME 2 (INFO 134.130, falls Freigabe nötig EMM TWR 120.425; kurz LR E Alpen; CTR LSMA; CTR LSZC je Freigaben nötig (128.475, 119.625).
Wenn die Kontrollzonen aktiv sind, gibt es viel zu funken. Am Wochenende sind sie meistens nicht aktiv und es sind nur Positions-Blindmeldungen erforderlich
Nur so nebenbei: auf 1500m/M kann nicht die ganze Strecke geflogen werden. Quintessenz: eine Flugstrecke muss sorgfältig vorbereitet werden, sonst kommt es nicht gut…

## Slide 45: Übungsflug Navigation
Aufgabe
Welches ist der TC zwischen Jungfrau und Bellechasse?
Wir fliegen bei der Jungfrau auf 4200m/M aus der Welle ab. Mit 150 km/h hat unser Flugzeug einen Gleitwinkel von 1 : 30. Wie hoch kommen wir über Bellechasse an?
Lösung:
1.
2.

## Slide 46: Übungsflug Navigation
Aufgabe
Welches ist der TC zwischen Jungfrau und Bellechasse?
Wir fliegen bei der Jungfrau auf 4200m/M aus der Welle ab. Mit 150 km/h hat unser Flugzeug einen Gleitwinkel von 1 : 30. Wie hoch über Grund kommen wir über Bellechasse an? Reicht es noch für eine Platzrunde?
Lösung:
308°
Distanz 80 km, Höhenverbrauch 80 / 30 = 2.667 = 2667 m ; 4200 – 2667 = 1533 m; Flugplatzhöhe LSTB 433 m/M; Ankunftshöhe = 1100 m AGL, wir haben viel Reserve!